Misure di potenza su linea trifase mediante inserzione Righi

Schema dell'inserzione:

Note e legenda

A1, A2, A3 		ampermetri

V 			voltmetro

W13, W23, W3-12 	wattmetri

L1, L2, L3 		componenti induttive del carico

R1, R2, R3		componenti resistive del carico

R4 			reostato utilizzato per lo squilibrio del carico

Scopo: utilizzo dell'inserzione righi per la misura di potenza attiva e reattiva su linea trifase simmetrica con carico squilibrato (il caso più comune nella pratica) senza neutro

Cenni teorici: questo metodo (che deve il nome ad  Augusto Righi, fisico italiano, primo al mondo a dimostrare l'effetto di isteresi magnetica nei materiali ferromagnetici) permette la misura di potenza attiva e reattiva su sitemi trifase squilibrati ma simmetrici senza neutro. Utilizza uno schema che prevede l'inserzione di tre wattmetri di cui due in Aron ed uno in quadratura, con l'amperometrica sulla quale sono connesse le uscite voltmetriche dei due wattmetri in Aron (vedere lo schema in prima pagina, in questo caso sulla linea 3). Dalle indicazioni dei tre wattmetri (A e B sono quelli inseriti ad Aron, C quello in quadratura) si ha che è possibile  trovare ottenere la potenza reattiva come:

Q = (A-B+2C)/√3

e quella attiva come:

P = A+B

Da notare che il metodo consente quindi di determinare con tre sole letture sia la potenza attiva che quella reattiva del sistema. Inoltre, con carico equilibrato, risulta valida la relazione: C = A-B (ciò consente di avere un'immediata valutazione dello squilibrio del carico).

Scelta delle apparecchiature: le apparecchiature scelte sono le seguenti:

Ampermetri: (tutti di classe 0,2  ossia errore massimo percentuale sulla portata dello 0,2%)

A1: Samar

mod: SL200ED

N° 900312

R: 0,917Ω a 2,5A 0,402Ω a 5A

A2: Samar

mod: SL200ED

N° 900311

R: 0,917Ω a 2,5A 0,402Ω a 5A

A3: Samar

mod: SL200ED

N° 832295

R: 0,917Ω a 2,5A 0,402Ω a 5A

Wattmetri:

W1: Norma, elettrodinamico

mod: 502014

N° 1762408

R: 35mΩ a 5A

L: 35μH a 5A

W2: Norma, elettrodinamico

mod: 502014

N° 1762409

R: 35mΩ a 5A

L: 35μH a 5A

W3: Samar, elettrodinamico

mod: SC200ED

N° 832299

R: 0,055 a 5A

Voltmetro:

V1: Norma

mod: 500029

N°1765265

Portata: 130V

Ri: 6.5kΩ

Batteria trifase:

De Lorenzo

mod: VLE860

cosφ <0,2

Batteria resistenze:

Ing. Bellotti & C

mod: 6KV15

N° 60660

R: 50 Ω*3

Alimentatore:

De Lorenzo

mod: DL1059

Esecuzione della prova: Si procede con il cablaggio del circuito, partendo dal circuito ampermetrico e procedendo poi con l'inserzione delle bobine voltmetriche dei wattmetri e del voltmetro. Si selezionano le portate corrette sugli strumenti e si impostano i valori delle batterie resistiva e induttiva  in modo da ottenere un carico puramente resistivo (nella tabella seguente vi sono i diversi valori che assumerà il P.F. del carico nelle varie misure).

| N° | Carico |
| --- | --- |
| 1 | Squilibrato ohmico |
| 2 | Equilibrato ohmico |
| 3 | Equilibrato ohmico induttivo |
| 4 | Squilibrato φ<60° |
| 5 | Squilibrato φ=60° |
| 6 | Squilibrato φ>60° |

Si alimenta quindi il circuito (facendo variare la tensione da 0V a valori via via maggiori controllando che non venga superata la portata impostata sugli strumenti; tenere comunque presente che le voltmetriche dei wattmetri sono caricabili fino 50% in più rispetto alla portata, analoga possibilità di sovraccaricabilità è presente per le bobine amperometriche) e si rilevano i valori indicati dagli strumenti. Si procede quindi effettuando le 6 misure, facendo variare di volta in volta il P.F. del carico e variando eventualmente le portate per ottenere una maggiore bontà delle indicazioni, ove possibile. I dati raccolti sono i seguenti:

|  | V1 | A1 | A2 | A3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | k | ∆ | Val. | k | ∆ | Val. | k | ∆ | Val. | k | ∆ | Val. |
| 1 | 1 | 120,7 | 120,7 | 1 | 2,83 | 2,83 | 1 | 3,23 | 3,23 | 1 | 3,14 | 3,14 |
| 2 |  | 120,7 | 120,7 |  | 3,32 | 3,32 |  | 3,33 | 3,33 |  | 3,325 | 3,325 |
| 3 |  | 120,5 | 120,5 |  | 2,55 | 2,55 |  | 2,55 | 2,55 |  | 2,56 | 2,56 |
| 4 |  | 120,9 | 120,9 | 0,5 | 4,9 | 2,45 | 0,5 | 4,45 | 2,225 | 0,5 | 4,8 | 2,4 |
| 5 |  | 122 | 122 |  | 3,6 | 1,8 |  | 3,29 | 1,645 |  | 3,92 | 1,96 |
| 6 |  | 121,5 | 121,5 |  | 4,03 | 2,015 |  | 4,28 | 2,14 |  | 4,45 | 2,225 |

|  | W12 , A | W23 , B | W3-12 , C |
| --- | --- | --- | --- |
|  | k | ∆ | Val. | k | ∆ | Val. | k | ∆ | Val. |
| 1 | 5 | 59,2 | 296 | 5 | 65,9 | 329,5 | 2,5 | 20 | 50 |
| 2 |  | 70 | 350 |  | 65,5 | 327,5 |  | 11 | 27,5 |
| 3 |  | 59,8 | 299 |  | 23,5 | 117,5 |  | 74 | 185 |
| 4 |  | 55,5 | 277,5 |  | 16 | 80 |  | 70 | 175 |
| 5 |  | 35,5 | 177,5 |  | 0 | 0 |  | 84 | 210 |
| 6 |  | 30 | 150 |  | -15,5 | -77,5 |  | 105,5 | 263,75 |

Conclusioni ed osservazioni: Nella seguente tabella sono raccolti i valori di potenza attiva, reattiva e del P.F. assorbiti dal nostro carico e calcolati in base alle indicazioni raccolte nelle tabelle precedenti.

| N° | P (A+B) | Q ((A-B+2C)/√3) | cosφ | angolo | A-B | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W | var |  | ° | W | W |
| 1 | 625,5 | 38,9 | 0,998 | 3,62 | -33,5 | 50 |
| 2 | 677,5 | 44,7 | 0,998 | 3,62 | 22,5 | 27,5 |
| 3 | 416,5 | 318,4 | 0,79 | 37,8 | 181,5 | 185 |
| 4 | 357,5 | 316,1 | 0,75 | 41,4 | 197,5 | 175 |
| 5 | 177,5 | 344,9 | 0,45 | 63,2 | 177,5 | 210 |
| 6 | 72,5 | 532 | 0,13 | 82,5 | 227,5 | 263,75 |

Come si evince dalla tabella qui sopra le quanto citato circa l'inserzione righi è risultato essere vero: in presenza di carico equilibrato abbiamo infatti che  le indicazioni di C e della differenza tra A e B coincidono (2 e 3 misura, vi è ovviamente un piccolo errore tra le due misure)